## Slide 1
Materiálně-technický standard v sociálních službách
Eva Capicarová

## Slide 2: Materiálně-technický standard v sociálních službách
Doporučený postup č. 2/2016 Materiálně-technický standard pro služby sociální péče poskytované pobytovou formou
http://www.mpsv.cz/cs/13916
Součástí novely zákona o sociálních službách s plánovanou účinnosti od 1. 4. 2017  součástí prováděcího právního předpisu
  nově jako podmínka registrace

## Slide 3: Registrace sociálních služeb
§ 79
(1) Podmínkou registrace je:
f) zajištění personálních, materiálních a technických podmínek odpovídajících druhu poskytovaných sociálních služeb
Materiálně-technický standard
Personální standard
Podmínky standardů vymezeny prováděcím právním předpisem

## Slide 4: Východiska MTS
  Zabývá se základní činností pobytové formy sociálních služeb – poskytnutí ubytování
  Minimální standard – navrhováno jako součást registrační podmínky
  Parametry MTS vychází z vybraných norem (př. České technické normy; Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb; kritéria transformace sociálních služeb) – v textu jsou obsaženy odkazy na dokumenty

## Slide 5: Základní parametry MTS
Kapacita
Celkový počet klientů
Počet klientů, resp. lůžek v pokoji
Budova
Vhodnost prostor pro cílovou skupinu
Vybavení pokoje/domácnosti
Velikost pokojů/domácnosti
Bezbariérovost
Výtah
Dostupnost
Vybavení
Pokoj
Signalizace
Koupelna/toaleta
Hygienické potřeby
Přístup k vybavení
Úklid
Praní
Technicko-provozní vlastnosti
Teplota
Voda
Odběr elektřiny

## Slide 6: Materiálně-technický standard
Návrh vypracován pro pobytové služby sociální péče:
domovy pro osoby se zdravotním postižením a týdenní stacionáře
domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem
chráněné bydlení

## Slide 7: Kapacita - Chráněné bydlení
Max. 12 klientů v jedné budově
  stavba musí být v běžné zástavbě (prevence segregace)
Rozdělení do domácností
    max. 4 klienti v domácnosti
  Jednolůžkové pokoje (dvoulůžkové pokoje možné na žádost klienta) - cílem je zajištění soukromí klientů
Velikost pokojů
  jednolůžkový pokoj: min. 8 m2, pro osoby využívající invalidní vozík min. 12 m2
  dvoulůžkový pokoj: min. 14 m2, pro osoby využívající invalidní vozík min. 18 m2

## Slide 8: Kapacita – DOZP + týdenní stacionáře
Max. 12 klientů v jedné budově
Rozdělení do domácností
    max. 6 klientů v domácnosti
Jednolůžkové pokoje a dvoulůžkové pokoje
Velikost pokojů
  jednolůžkový pokoj: min. 8 m2, pro osoby využívající invalidní vozík min. 12 m2 - pro osoby, které využívají invalidní vozík – nutné zajistit přístup k lůžku ze tří stran
  dvoulůžkový pokoj: min. 14 m2, pro osoby využívající invalidní vozík min. 18 m2

## Slide 9: Kapacita – Domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem
Jednolůžkové pokoje a dvoulůžkové pokoje
Velikost pokojů
  jednolůžkový pokoj: min. 8 m2, pro osoby využívající invalidní vozík min. 12 m2
  dvoulůžkový pokoj: min. 14 m2, pro osoby využívající invalidní vozík min. 18 m2
Zajištěna společenská místnost
Jídelna max. pro 8 osob

## Slide 10: Budova
Souhlas s užíváním objektu
  přizpůsobení objektu pro cílovou skupinu
  vhodnost prostředí – občanská vybavenost (v dosahu lékař, obchod)
Bezbariérovost
  dle potřeb klientů a cílové skupiny
  bezbariérový vstup do objektu
Dostupnost
  začlenění klientů do společnosti
  dostupnost návazných sociálních a dalších služeb
  podpora možnosti navázat vztahy v rámci části obce apod.
  Zajistiti podmínky pro možnost využití veřejných služeb (bezbariérový automobil)

## Slide 11: Pokoje
Vybavení pokoje/domácnosti
  Vybavení umožňující sedět, ležet, ukládat si věci běžné denní potřeby a uskutečňovat osobní aktivity u plochy (např. jíst, psát, číst)
  Standard stanoví minimální vybavení: postel, skříň, stůl nebo stolek, židle
  Vybavení de potřeb a možností klientů s ohledem na jejich přání
  Př. v chráněném bydlení kuchyňská linka
  Př. v domově pro seniory společenská místnost

## Slide 12: Budova
Bezbariérovost
  Dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové používání staveb
  Př. Velikost vnitřních dveří musí být větší než šířka lůžek používaných v daném zařízení, kvůli přesunu klientů upoutaných na lůžko
  MTS dále stanovení zajištění bezbariérovosti v případě, že má sociální služba registrován okruh osob – osoby s tělesným postižením
Koupelna/toaleta
  Bezbariérovost, uzamykatelná místnost, možnost nouzového otevření zvenku
  V případě, že společná koupelna - max. pro 6 osob

## Slide 13: Přístup k vybavení
K dispozici pračka pro využití klientů, prostor pro sušení prádla
Jídelna – stravování v menším počtu osob (6-8 osob)
K dispozici klientům mikrovlnná trouba, rychlovarná konvice
Místnost pro zázemí zdravotnického personálu, je-li zdravotnická péče zajišťována zaměstnanci sociální služby
Přístup ke zdrojům informací
  Telefon
  Přístup k počítači
  Připojení k internetu

## Slide 14: Technicko-provozní vlastnosti
Klientovi zajistit přístup k topení (regulace dle potřeb)
Minimální teplota v pokoji (prostoru pro klienty)
Voda – zajistit přístup pro klienty
Odběr elektřiny – dispozičnost elektrické zásuvky na pokoji
Zajistit přístup klientů k oknu, závěsům (možnost větrání, zastínění místnosti)

## Slide 15
Děkuji Vám za pozornost
Mgr. Eva Capicarová
oddělení koncepce sociálních služeb
eva.capicarova@mpsv.cz